## Slide 1: Tema 7 Cinemática
Introducción
Fundamentos matemáticos básicos
Sistemas de referencia y coordenadas
Cambios de sistema de referencia
Movimiento del robot
Velocidades en el robot
Cálculos de cinemática
Trayectorias

## Slide 2: 1. Introducción
La cinemática estudia el estado de movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen.
Cinemática de un robot:
  Robot móvil: dónde y cómo se mueve
  Robot articulado: cómo se mueve cada eslabón y el end effector
Dos cinemáticas:
  Directa: sabemos las posiciones y orientaciones relativas de un eslabón con el siguiente.
  Inversa: sabemos a dónde llega el end effector

## Slide 3: 2. Fundamentos matemáticos básicos
Angulos
Miden posiciones relativas de dos rectas en el plano.
Medida:
  Grados, minutos y segundos
  Radianes: 1rd=360/2=57,29º
Arcos y ángulos:
Funciones trigonométricas

## Slide 4: 3. Sistemas de referencia y coordenadas
Sistemas de referencia {S}
  Plano:
    Los ejes cartesianos (X e Y) son dos rectas perpendiculares que se cortan el punto origen (O)
  Espacio:
    Los ejes X, Y, Z son tres rectas perpendiculares que se cortan el punto origen (O)

## Slide 5: 3. Sistemas de referencia y coordenadas
Coordenadas cartesianas
  Distintas coordenadas en distintos sistemas de referencia
  Sistemas trasladados
  (cambian las coordenadas)
  Sistemas girados
  (cambian las coordenadas)

## Slide 6: 3. Sistemas de referencia y coordenadas
Coordenadas polares
  D=distancia al origen
  =ángulo con el eje X
Cartesianas  Polares
Polares  Cartesianas

## Slide 7: 4. Cambios de sistema de referencia
Para calcular la cinemática del robot es necesario saber relacionar distintos sistemas de referencia.
Estas relaciones se expresan mediante ecuaciones matemáticas
Supongamos un punto P del plano y dos sistemas de referencia {S1} y {S2}. Las ecuaciones de cambio de sistema de referencia expresan las coordenadas de P en {S1} respecto de {S2}

## Slide 8: 4. Cambios de sistema de referencia
Sistemas trasladados
  - Supongamos que {S2} se obtiene después de trasladar {S1} una cantidad tx en su eje X y ty en su eje Y. La relación de coordenadas en {S1} y {S2} es

## Slide 9: 4. Cambios de sistema de referencia
Sistemas rotados
  - Supongamos ahora que {S2} se obtiene después de rotar {S1} un ángulo . Las coordenadas de P en {S1} en función de las coordenadas de {S2} serían:

## Slide 10: 5. Movimiento del robot
Definiciones
  Desplazamiento : distancia que hay desde la posición original a la posición final.
  Recorrido es el número de metros que ha andado el robot.
  Camino tiene que ver con los cambios de dirección que se han tomado hasta llegar a la meta.
  Trayectoria nos proporciona no solo la posición, sino también el instante de tiempo en que se alcanza dicha posición.

## Slide 11: 5. Movimiento del robot
Movimiento lineal
  El robot se mueve en línea recta. El camino que sigue se puede expresar mediante la ecuación de una recta.
  Ecuación general
  Ecuación punto-pendiente
Hay una mancha en la posición (7,3)
Ya que 2*7-3-2=90, el robot no limpia la mancha

## Slide 12: 5. Movimiento del robot
Movimiento circular
  El robot se mueve en circulo. El camino que sigue se puede expresar mediante la ecuación de una circunferencia.
  Ejemplos

## Slide 13: 6. Velocidades en el robot
Velocidad media.
  razón entre el desplazamiento y el tiempo invertido (m/s)
Velocidad angular.
  razón entre el ángulo girado y el tiempo invertido (rd/s)

## Slide 14: 6. Velocidades en el robot
Calculos de velocidades con la odometría
  La odometría de un robot proporciona los metros que recorren sus ruedas (recorrido) entre dos instantes de tiempo y el ángulo que ha girado el robot.
  Suponer que el robot entre dos posiciones próximas 1 y 2, recorre un camino que puede ser siempre aproximado a un arco de una circunferencia C de cierto radio R.

## Slide 15: 6. Velocidades en el robot
Calculos de velocidades con la odometría
  Como la longitud del arco recorrido C se conoce por odometría y también el giro ∆ es conocido, podemos conocer el radio de la circunferencia
  Con esto se calcular la velocidad angular y lineal

## Slide 16: 7. Cálculos de cinemática
El monociclo
  El monociclo es el robot móvil más elemental y consta de una sola rueda que puede avanzar y girar, por lo tanto tiene 2GDL
  Para explicar la cinemática de este robot vamos a suponer que analizamos movimientos muy pequeños en instantes muy cortos de tiempo y siguiendo un camino recto.

## Slide 17: 7. Cálculos de cinemática
El monociclo
  - El problema consiste en: conocida la posición 1 del robot (x1,y1), encontrar las nuevas coordenadas en la posición 2 (x2,y2) si sabemos la velocidad a la que se mueve el monociclo y el tiempo invertido durante ese recorrido.

## Slide 18: 7. Cálculos de cinemática
Robot manipulador
  2 GDL y 4 sistemas de referencia
  La cinemática directa consistirá en:
    conocidos los ángulos de giro de cada articulación (1 y 2), la longitud de los eslabones (L) y la distancia a de acople al end effector
    calcular la posición del punto P en el sistema de referencia de la base {S0}.

## Slide 19: 7. Cálculos de cinemática
A través de relaciones entre los sistemas de coordenadas {S0}, {S1}, {S2} y {S3}, se llega a
Dando valores a los giros de las articulaciones del robot, se calcula la posición del efector final respecto del sistema de referencia del robot {S0}

## Slide 20: 8. Trayectorias
La trayectoria implica camino con tiempos
Ejemplo:
  Posición en el plano del robot cada 2 segundos cuando sigue un camino recto en la dirección del eje X.

## Slide 21: 8. Trayectorias
  Posición X en funcion del tiempo t
    acelera suave al principio y decelera suave al final
  La ecuación de la trayectoria x-t?
    Aproximamos los puntos a un polinomio.

## Slide 22: 8. Trayectorias
  Velocidad en funcion del tiempo t
  Ecuación de la trayectoria v-t?
    Aproximamos los puntos a un polinomio